Перечень оборудования

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 1.Комплектация крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод 2.Назначение Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов 3.Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. С помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным ПО наличие 4.Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием наличие 5.Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику наличие 6.Возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами наличие 7.Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, microPython), штук 2 8.Контроллер тип 1: наличие Совместимость с открытой платформой Arduino наличие Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу), штук 6 Количество портов для подключения двигателей постоянного тока, штук 2 Порт USB Type B для подключения к компьютеру наличие Разъём для подключения блока питания наличие Кнопки включения и перезапуска на корпусе наличие Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE наличие 9.Контроллер тип 2: наличие Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними наличие Количество одновременно записываемых программ, штук 8 Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и microPython наличие Напряжение питания, В 5 Частота процессора, МГц 240 Объем встроенной памяти ROM, Кбайт 448 Объем встроенной памяти SRAM, Кбайт 520 Объем расширенной встроенной памяти SPI Flash, Мбайт 8 Объем расширенной встроенной памяти PS RAM, Мбайт 8 Версия Bluetooth 4.2 встроенного модуля беспроводной связи 4.2 Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA наличие Встроенная операционная система наличие Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств, штук 10 Встроенный микрофон наличие Встроенный полифонический динамик наличие Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр наличие Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов наличие Количество RGB-светодиодов в модуле, штук 5 Встроенный 5-ти позиционный джойстик наличие Количество программируемых кнопок, штук 2 Кнопка возврата на главный экран наличие Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры наличие Тип матрицы дисплея IPS Диагональ дисплея, дюйм 1,44 Разрешение дисплея, пиксель 128х128 Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения наличие Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом, штук 21 Количество портов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты), штук 14 Порт USB Type C наличие Кабель USB Type C для подключения к компьютеру наличие Плата расширения совместимая с контроллером наличие Емкость литий-ионной батареи платы, мА*ч 800 Количество портов платы для двигателей постоянного тока, шт 2 Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino, штук 2 Выключатель питания платы наличие 12.Состав подключаемых электронных модулей: Модуль Bluetooth наличие Двойной датчик линии наличие Ультразвуковой датчик расстояния с возможностью измерения в диапазоне 0,1 - 4 м наличие Датчик цвета с возможностью определения 256 цветов наличие Датчик касания электро-механический наличие Модуль ИК-приемник наличие Пульт дистанционного управления ИК наличие Количество моторов постоянного тока с редуктором, штук 2 Максимальная частота вращения мотора постоянного тока, об/мин 220 Сервопривод наличие Усилие сервопривода, кг*см 1 Аккумуляторная батарея наличие 13.Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, штук 20 Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, штук 6 Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, штук 13 Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, штук 4 Количество осей, штук 6 Количество типоразмеров осей, штук 3 Количество осей с ограничителем, штук 2 Количество осей с соединителем, штук 2 Соединитель осей наличие Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые), штук 19 Количество форм соединительных элементов, штук 6 Количество прямых соединительных элементов, штук 29 Количество типоразмеров прямых соединительных элементов, штук 7 Количество рамных соединительных элементов, штук 6 Количество декоративных элементов разной формы, штук 14 Количество форм декоративных элементов, штук 5 Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами, штук 4 Количество ступиц-звездочек, штук 4 Количество гусеничных траков, штук 60 Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон наличие Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев, штук 13 Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев), штук 5 Червячная передача наличие Количество штифтов различных конфигураций, штук 160 Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей, штук 10 Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей, штук 4 | шт | 2 |
| 2 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 1. В состав образовательного набора входит: Интерфейсы: неменее: Bluetooth Ethernet I2C ISP SPI USART USB WiFi Комплектация: не менее: 3х проводные шлейфы Папа-Мама Аккумуляторная батарея Блок питания Датчики расстояния УЗ-типа Жидкокристаллический дисплей Зарядное устройство аккумуляторных батарей Звуковой излучатель Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях Модуль технического зрения Плата для беспаечногопрототипирования Приводы постоянного тока Провода для макетирования тип Мама-Мама Провода для макетирования тип Папа-Мама Провода для макетирования тип Папа-Папа Робототехнический контроллер Семисегментный индикатор Сервоприводы большие Сервоприводы малые Тактовые кнопки Шаговые приводы 2. Набор предназначен для проведения учебных занятий по изучению основ мехатроники и робототехники, практического применения базовых элементов электроники и схемотехники, а также наиболее распространенной элементной базы и основных технических решений, применяемых при проектировании и прототипировании различных инженерных, кибернетических и встраиваемых систем. В состав набора входят комплектующие и устройства, обладающие конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. наличие 3. Набор представляет собой комплекты конструктивных элементов для сборки макета манипуляционного робота, металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота, а также электронных компонентов для изучения основ электроники и схемотехники, а также комплект приводов и датчиков различного типа для разработки робототехнических комплексов. наличие 4.Комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота, штук 1 5.Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота, штук 1 5.Сервопривод большой, штук 4 Сервопривод, представляющий собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор наличие Технические характеристики привода: Максимальный момент, кг*см 23 Минимально допустимый уровень напряжения питания, В 4 Номинальное напряжение питания, В 7,4 Максимально допустимый уровень напряжения питания, В 11 Передаточное отношение редуктора, единиц 275 Максимальная скорость вращения, об/мин 66 В состав комплекта сервопривода входит: наличие Фланец круглый, штук 1 Фланец тип «Крест», штук 1 Фланец тип «Полукоромысло», штук 1 6. Сервопривод малый, штук 2 Сервопривод, представляющий собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор наличие Технические характеристики привода: Напряжение питания, В 6 7. Привод постоянного тока, штук 2 Привод, представляющий собой, электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор наличие Технические характеристики привода: Передаточное отношение редуктора, единиц 48 Напряжение питания, В 6 8. Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов вращения вала, штук 2 Напряжение питания, В 5 Кодировочный диск с прорезями, штук 1 9. Шаговый привод, штук 2 Электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор наличие Технические характеристики привода: Напряжение питания, В 5 Внешняя система управления для управления приводом в шаговом режиме наличие Передаточное отношение редуктора, единиц 64 Максимальный момент, кг*см 0,3 10.Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. 1 Высота модуля в сборе, мм 26 Диаметр шара модуля, мм 16 11.Аккумуляторная батарея, штук 1 Номинальное значение выходного напряжения, В 7,2 Емкость, мА*ч 1000 12.Зарядное устройство аккумуляторных батарей, штук 1 Максимальный ток заряда, А 0,2 Номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторов, В 7,2 Входное напряжение, В 220 13.Блок питания, штук 1 Выходной ток, А 2 Выходное напряжение, В 12 14.Плата для беспаечногопрототипирования, штук 1 Общее количество контактов, штук 830 Количество контактов питания, штук 200 Количество контактов для монтажа, штук 630 Диаметр контакта, мм 0,8 Шаг точек, мм 2,54 Габариты (ДхШхВ), мм 165х55х10 15.Набор проводов тип «Папа-Папа» наличие 16.Набор проводов тип «Папа-Мама» наличие 17.Набор проводов тип «Мама-Мама» наличие 18.Набор 3х проводных шлейфов «Папа-Мама» наличие 19.Набор проводов для макетирования, штук 1 Общее количество проводов для макетирования, штук 56 20. Комплект светодиодов, штук 1 Количество различных оттенков, штук 5 количество модулей в наборе, штук 100 Напряжение питания, В 5 21.Комплект резисторов, штук 1 Количество различных номиналов сопротивления, штук 30 Общее количество элементов в наборе, штук 600 22.Звуковой излучатель, штук 1 23.Датчик освещенности, штук 1 24.Датчик температуры, штук 1 25.Инфракрасный датчик, штук 3 26.Тактовая кнопка, штук 5 27.Потенциометр, штук 3 28. Семисегментный индикатор, штук 1 Количество разрядов, штук 1 29.Жидкокристаллический дисплей, штук 1 Напряжение питания, В 5 30.Датчик расстояния УЗ-типа, штук 3 Нижняя граница диапазона измеряемой дальности, м 0,02 Верхняя граница диапазона измеряемой дальности, м 4 Напряжение питания, В 5 31.Модуль беспроводного управления по ИК-каналу, штук 1 Модуль приемника, штук 1 Модуль пульта управления со встроенным передатчиком, штук 1 Количество кнопок управления, штук 12 32.Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth, штук 1 Интерфейс передачи данных UART наличие 33.Мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды, штук 1 Модуль выполнен в виде единого устройства, на единственной плате которого размещены все интерфейсные разъемы, вычислительный микроконтроллер, компоненты, реализующие функционал модуля и основной рабочий элемент модуля наличие Коммуникационный интерфейс полудуплексный UART с напряжением 5В наличие Технические характеристики коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В: Количество проводников коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 3 В состав линий коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В входят линия питания 12В, линия «Земля», линия данных 5В наличие Количество одновременно подключаемых устройств на одну шину, последовательно, а также по цепочке с помощью коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 200 Возможность передачи питания с общим током 3А наличие Возможность передачи данных с максимальной скоростью 1 Мбит/с для управления подключаемыми устройствами и опроса данных с подключаемых устройств по протоколу с контролем целостности информации (контрольными суммами), адресацией отдельных устройств и возможностью назначения их адресов наличие Количество портов типа 3pin для подключения по коммуникационному интерфейсу полудуплексный UART с напряжением 5В, размещенных на плате, штук 2 Интерфейсный разъем типа RJ14, установленный на плате модуля неразъемным соединением, штук 1 Штыревой интерфейсный разъем, установленный на плате модуля неразъемным соединением, штук 1 Количество линий штыревого интерфейсного разъема, штук 6 Цифровые и аналоговые порты в составе штыревого интерфейсного разъема наличие Встроенный вычислительный микроконтроллер, штук 1 Тактовая частота микроконтроллера, МГц 16 Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера, Кбайт 8 Минимально допустимый уровень напряжения питания, В 5 Размеры (ДхШ), мм 40х26 33.Робототехнический контроллер, штук 1 Робототехнический контроллер представляет собой устройство на основе программируемого контроллера, модуля беспроводных интерфейсов, модуля сетевых интерфейсов, блока механических органов управления, выполненный в виде единого устройства соответствие Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможность осуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработки Arduino IDE и Mongoose OS и языков программирования C\C++, JavaScript наличие Размеры (ДхШ), мм 80х130 Технические характеристики программируемого контроллера: Нижняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи, В 6,8 Верхняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи, В 12 Тумблер для коммутирования подачи электропитания, размещенный на плате робототехнического контроллера неразъемным соединением, штук 1 Разъем для подключения внешней аккумуляторной батареи, размещенный на плате робототехнического контроллера неразъемным соединением, штук 1 Программируемый микроконтроллер, установленный неразъемным соединением на плате робототехнического контроллера, штук 1 Объем Flash памяти встроенного микроконтроллера в робототехнический контроллер, Кбайт 256 Тактовая частота встроенного микроконтроллера в робототехнический контроллер, МГц 16 Интерфейс miniUSB для программирования встроенного микроконтроллера, размещенный на плате робототехнического контроллера неразъемным соединением, штук 1 Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств, выполненных в виде штыревых разъемов, размещенных на единой плате неразъемным соединением, штук 50 Интерфейс USART, выведенный на штыревые разъемы робототехнического контроллера, штук 3 Интерфейс I2C, выведенный на штыревые разъемы робототехнического контроллера, штук 1 Интерфейс SPI, выведенный на штыревые разъемы робототехнического контроллера, штук 1 Интерфейс CAN, выведенный на штыревые разъемы робототехнического контроллера, штук 1 Интерфейс I2S, выведенный на штыревые разъемы робототехнического контроллера, штук 1 Коммуникационный интерфейс полудуплексный UART с напряжением 5В наличие Технические характеристики коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В: Количество проводников коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 3 В состав линий коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В входят линия питания 12В, линия «Земля», линия данных 5В. наличие Количество одновременно подключаемых устройств на одну шину, последовательно, а также по цепочке с помощью коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 200 Возможность передачи питания с общим током 3А наличие Возможность передачи данных с максимальной скоростью 1 Мбит/с для управления подключаемыми устройствами и опроса данных с подключаемых устройств по протоколу с контролем целостности информации (контрольными суммами), адресацией отдельных устройств и возможностью назначения их адресов наличие Количество портов типа 3pin для подключения по коммуникационному интерфейсу полудуплексный UART с напряжением 5В, размещенных на плате, штук 2 Модуль, обеспечивающий беспроводную передачу данных, установленный на плату робототехнического контроллера неразъемным соединением, штук 1 Тактовая частота модуля беспроводной передачи данных, МГц 240 Беспроводной интерфейс WiFi, реализуемый модулем беспроводной передачи данных, установленным на плату робототехнического контроллера неразъемным соединением наличие Беспроводной интерфейс Bluetooth, реализуемый модулем беспроводной передачи данных, установленным на плату робототехнического контроллера неразъемным соединением наличие Интерфейс Ethernet, имеющий в качестве соединителя разъем типа RJ45, установленный на плате робототехнического контроллера неразъемным соединением, штук 1 Программируемые кнопки, установленные неразъемным соединением на плате робототехнического контроллера, штук 6 Программируемые светодиоды, установленные неразъемным соединением на плате робототехнического контроллера, штук 7 Электромеханические модули для организации системы ручного управления, выполненных в виде поворотных механизмов, изменяющих свое сопротивление в зависимости от положения рукояти, установленные неразъемным соединением на плате робототехнического контроллера, штук 6 34.Модуль технического зрения 1 Модуль технического зрения представляет собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором, интегрированной телекамерой и оптической системой наличие Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора наличие Возможность разработки и установки пользовательского программного обеспечения, использующего аппаратные вычислительные ресурсы, память, видео данные и интерфейсы модуля средствами встроенной в него операционной системы Linux. наличие Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине наличие Возможность запуска системы детектирования объектов на основе методов машинного обучения, реализованных на основе сверточной нейронной сети, а также отображения видеопотока с иллюстрацией результатов ее работы через веб интерфейс. наличие Встроенное программное обеспечение, позволяющее осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типа Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. наличие Максимальное время загрузки от подачи питания до начала передачи данных о детектированых объектах в последовательный интерфейс, секунд 12 Возможность считывания данных о результатах работы встроенного программного обеспечения посредством сетевого протокола WebSocket. наличие Встроенное программное обеспечение для настройки параметров алгоритмов детектирования с одновременным отображением видеопотока и иллюстрацией результатов работы алгоритмов в веб интерфейсе, доступном через WiFi и USB соединение. наличие Возможность отображения параметров работы встроенного программного обеспечения в веб интерфейсе, обеспечивающем возможность: 1) отображения системных параметров (рабочая температура, загрузка ЦП, объем используемой памяти); 2) управления системными процессами встроенного программного обеспечения; 3) конфигурация сетевых соединений, возможность задания IP адреса, возможность переключения между режимами WiFi соединения (точка доступа / клиент); 4) доступ к файловой системе; 5) доступ к системному терминалу; 6) возможность обновления встроенного программного обеспечения наличие Размеры модуля (ДхШхВ), мм 56х41х33 Беспроводной интерфейс Wi-Fi для настройки модуля, передачи видео потока и данных об обнаруженных объектах со стационарных и мобильных устройств (смартфона, планшета), подключения модуля к сети Интернет наличие Интерфейс Bluetooth 4.0 для обмена данными с модулем с мобильных устройств наличие Интерфейс USB для настройки модуля, передачи видео потока и обмена данными, штук 1 Интерфейс MicroSD для подключения внешнего запоминающего устройства, штук 1 Кол-во ядер процессора, штук 4 Частота процессора, ГГц 1,2 Оперативная память, Мбайт 512 Встроенное запоминающее устройство, Гбайт 8 Встроенное энергонезависимое запоминающее устройство, установленное неразъемным соединением на одной печатной плате с процессором, с возможностью записи в него системных и прикладных программ, а также данных достаточного объема для загрузки и применения модуля технического зрения без постоянного подключения внешних, сменных или отсоединяемых носителей информации наличие Частота получения и передачи видео потока между программным обеспечением, исполняемым на модуле, при разрешении 2592x1944, кадров/с 15 Частота получения и передачи видео потока между программным обеспечением, исполняемым на модуле, при разрешении 1280x960, кадров/с 30 Частота передачи видео потока по интерфейсу USB при разрешении 640х480, кадров/с 30 Частота передачи видео потока по интерфейсу Wi-Fi при разрешении 640х480, кадров/с 15 Максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB, пикс 2592x1944 Кол-во градаций цветовой палитры, штук 65536 Кол-во различных объектов , обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля, штук 10 Кол-во различных составных объектов, обнаруживаемых в секторе обзора модуля, штук 5 Кол-во графических примитивов, входящих в состав составных объектов, штук 3 Порт типа GND «земля», штук 6 Интерфейс UART для отладки встроенной операционной системы и разрабатываемого программного обеспечения, штук 1 Интерфейс UART для обмена данными с настраиваемым напряжением как 3.3В так и 5В, штук 1 Интерфейс I2C, штук 1 Интерфейс SPI, позволяющий выполнять обмен данными с напряжением как 3.3В так и 5В, штук 1 Интерфейс I2S, штук 1 Интерфейс USB ведущий (хост) для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2.54 мм, штук 1 Интерфейс Ethernet для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2.54 мм, штук 1 Интерфейс аналоговый - линейный вход аудио, штук 1 Коммуникационный интерфейс полудуплексный UART с напряжением 5В наличие Технические характеристики коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В: Количество проводников коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 3 В состав линий коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В входят линия питания 12В, линия «Земля», линия данных 5В. наличие Количество одновременно подключаемых устройств на одну шину, последовательно, а также по цепочке с помощью коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 200 Возможность передачи питания с общим током 3А наличие Возможность передачи данных со скоростью до 1 Мбит/с для управления подключаемыми устройствами и опроса данных с подключаемых устройств по протоколу с контролем целостности информации (контрольными суммами), адресацией отдельных устройств и возможностью назначения их адресов наличие Количество портов типа 3pin для подключения по коммуникационному интерфейсу полудуплексный UART с напряжением 5В, размещенных на плате, штук 2 35.Плата расширения, объединяемая с модулем технического зрения путем жесткого соединения через штыревые разъемы с соблюдением мезонинной архитектуры, обеспечивающая питание модуля и возможность проводного подключения модуля к сети Интернет, штук 1 Интерфейс Ethernet, штук 1 Максимальная скорость передачи данных по Ethernet, Мбит/с 50 Возможность подключения модуля технического зрения к сети Интернет через Ethernet интерфейс наличие Возможность питания модуля через Ethernet по технологии PoweroverEthernet (PoE) стандарта IEEE 802.3af наличие Мощность питания модуля через Ethernet, Вт 12 Встроенный интерфейсный разъем типа DC для подачи питания от внешнего блока питания, штук 1 Допустимое напряжение питания от внешнего блока питания (нижняя граница), В 6,8 Допустимое напряжение питания от внешнего блока питания (верхняя граница), В 16 Количество портов USB hosttype A, размещенных на плате расширения модуля технического зрения, штук 2 Количество блоков штыревых разъемов для соединения платы расширения и модуля технического зрения, штук 2 Количество линий штыревых разъемов в соединительном блоке 1, штук 6 Количество линий штыревых разъемов в соединительном блоке 2, штук 12 Размеры платы расширения (ДхШ), мм 59х46 36.Универсальный вычислительный модуль, штук 1 Универсальный вычислительный модуль должен представлять собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления устройствами, входящими в состав образовательного робототехнического комплекта наличие Коммуникационный интерфейс полудуплексный UART с напряжением 5В наличие Технические характеристики коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В: Количество проводников коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 3 В состав линий коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В входят линия питания 12В, линия «Земля», линия данных 5В. наличие Количество одновременно подключаемых устройств на одну шину, последовательно, а также по цепочке с помощью коммуникационного интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В, штук 200 Возможность передачи питания с общим током 3А наличие Возможность передачи данных с максимальной скоростью 1 Мбит/с для управления подключаемыми устройствами и опроса данных с подключаемых устройств по протоколу с контролем целостности информации (контрольными суммами), адресацией отдельных устройств и возможностью назначения их адресов наличие Количество портов типа 3pin для подключения по коммуникационному интерфейсу полудуплексный UART с напряжением 5В, размещенных на плате, штук 2 Размеры (ДхШ), мм 40х40 Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5 Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 12 Объем Flash памяти микроконтроллера модуля, Кбайт 256 Тактовая частота микроконтроллера модуля, МГц 16 Количество портов типа miniUSB, размещенных на плате модуля, штук 2 Количество цифровых портов «Ввода-Вывода», выполненных в виде штыревых разъемов, размещенных на плате модуля, штук 12 Количество аналоговых портов выполненных в виде штыревых разъемов, размещенных на плате модуля, штук 16 Интерфейс I2C, выведенный на штыревые разъемы модуля, штук 1 Интерфейс CAN, выведенный на штыревые разъемы модуля, штук 1 Интерфейс I2S, выведенный на штыревые разъемы модуля, штук 1 Линия питания «+12В», выведенная на штыревые разъемы модуля, штук 1 Линия питания «+5В», выведенная на штыревые разъемы модуля, штук 1 Линия питания «+3,3В», выведенная на штыревые разъемы модуля, штук 1 Линия питания «Земля», выведенная на штыревые разъемы модуля, штук 1 Модуль, обеспечивающий беспроводную передачу данных, установленный на плату универсального вычислительного модуля неразъемным соединением, штук 1 Тактовая частота модуля беспроводной передачи данных, МГц 240 Беспроводной интерфейс WiFi наличие Беспроводной интерфейс Bluetooth наличие Кнопка, установленная на плату модуля неразъемным соединением, штук 3 37. Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 1, штук 1 Плата расширения должна обеспечивать возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet наличие Плата расширения универсального вычислительного модуля Тип 1 интегрируется с универсальным вычислительным модулем и платой расширения универсального вычислительного модуля Тип 2 путем жесткого межплатного соединителя, выполненного в виде штыревого разъема типа «Плата-Плата», соблюдая мезонинную архитектуру системы наличие Размеры (ДхШ), мм 40х40 Напряжение питания, В 5 Количество портов «Ввода-Вывода» платы расширения, выполненных в виде сквозных соединителей типа «Плата-Плата», штук 40 Интерфейс Ethernet, имеющий в качестве соединителя разъем типа RJ45, установленный на плате расширения неразъемным соединением, штук 1 Интерфейс подключения карты microSD, имеющий коннектор в виде лотка для microSD карты с закрывающейся крышкой, установленный неразъемным соединением на плате расширения совместно с разъемом типа RJ45, штук 1 Светодиодный индикатор, установленный на плате расширения неразъемным соединением, штук 4 Кнопка, установленная на плате расширения неразъемным соединением, штук 1 38.Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 2, штук 1 Плата расширения для подключения силовой нагрузки должна обеспечивать возможность прямого подключения внешней силовой нагрузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWM интерфейса. наличие Плата расширения универсального вычислительного модуля Тип 2 интегрируется с универсальным вычислительным модулем и платой расширения универсального вычислительного модуля Тип 1 путем жесткого межплатного соединителя, выполненного в виде штыревого разъема типа «Плата-Плата», соблюдая мезонинную архитектуру системы наличие Размеры (ДхШ), мм 40х40 Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5 Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 12 Количество портов «Ввода-Вывода» платы расширения, выполненных в виде сквозных соединителей типа «Плата-Плата», штук 40 Количество силовых выводов с PWM управлением, размещенных на плате расширения неразъемным соединением, штук 4 Количество выводов для коммутации силовой нагрузки с прямым управлением, размещенных на плате расширения неразъемным соединением, штук 4 Количество интерфейсов для коммутации внутреннего напряжения питания, выполненных в виде штыревых соединителей с установленными на них перемыкателями, штук 2 Индикаторы, штук 8 39.Комплект пневматического захвата, штук 1 Тип захвата - вакуумная присоска наличие Вакуумная присоска, штук 1 Электромагнитный клапан, штук 1 Вакуумный насос, штук 1 Виниловая трубка, м 1 Напряжение питания, В 5 40.Набор обеспечивает возможность разработки модели мобильного робота, управляемого посредством программного обеспечения для персонального компьютера и мобильных устройств на базе ОС Android, IOS, обеспечивающего возможность управления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графического интерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область для отображения видео. наличие 41.Наличие мобильного приложения, функционирующего в операционной системе Android и IOS, позволяющего реализовать функционал дополненной реальности. Функционал дополненной реальности обеспечивает дорисовку виртуальной рабочей сцены поверх получаемого реального изображения с модуля технического зрения, входящего в состав набора. Функционал дополненной реальности обеспечивает прорисовку виртуального движения робота при запуске на нем реализованной пользователем программы, а также набора команд. Функционал дополненной реальности обеспечивает прорисовку виртуальных маркеров, отображающих справочную информацию о компонентах в составе робота и их текущем состоянии. наличие 42.Набор обеспечивает возможность изучения основ электроники и схемотехники, разработки и прототипированию моделей роботов, разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере «Интернет вещей», а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. наличие 43. В состав набора входит пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере «Интернет вещей», разработки и прототипированию моделей роботов. наличие 44. В состав набора входит пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта. наличие | шт | 2 |